Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| ____13.03.2017____ | № _154_ |
| --- | --- |

Об утверждении проекта планировки и межевания территории под строительство линейного объекта «Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области  от 11.05.2016 № 292 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в д.Черные Ковернинского района Нижегородской области»:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории под строительство линейного объекта «Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области»

2.Отделу архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области:

2.1. В течение семи дней со дня его утверждения направить проект планировки и межевания территории под строительство линейного объекта «Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области» главе администрации р.п.Ковернино и главе администрации Большемостовского сельсовета.

# 2.2. Обеспечить обнародование настоящего постановления в районной библиотеке, расположенной по адресу: Нижегородская область, Ковернинский район, р.п.Ковернино, ул. К.Маркса, и размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Администрации                                                                            О.П.Шмелев

Утвержден постановлением

Администрации Ковернинского муниципального

района Нижегородской области

от «__13_» _____марта____2017г. №_154_

ПРОЕКТ

планировки и межевания территории под строительство линейного объекта

Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области

Введение

Для разработки проектной документации, необходимым условием является наличие разработанных и утверждённых в установленном законом порядке документов по планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к линейным объектам такими документами являются проект планировки территории и проект межевания территории.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее ГК РФ) подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

Проект планировки с проектом межевания территории по объекту «Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области» разработан ООО «Спецгазпроект» г.Н.Новгород.

Основанием для разработки проекта является Постановление №292 о подготовке проекта планировки и межевания объекта «Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области» (Приложение 1).

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие документы территориального планирования:

- Генеральный план р.п. Ковернино Ковернинского района Нижегородской области;

- Правила землепользования и застройки р.п. Ковернино Ковернинского района Нижегородской области.

Основой для разработки проекта послужили топографический план М1:500, в составе, обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой территории.

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от29.12.2004 г.;

- Земельный кодекс Российской Федерации №136-ФЗ от25.10.2001 г.;

- Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ от03.06.2006 г.;

- Лесной кодекс Российской Федерации №200-ФЗ от04.12.2006 г.;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от25.09.2007г. №74 (ред. от 09.09.2010г.), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 г. №10995);

- «Свод правил СП42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и застройка городских и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от28.12.2010 г. №820.

Раздел 1. Краткие сведения о проектируемом объекте

Трасса газопровода высокого давления Ру-1,2МПа, проходит от точки подключения в существующий стальной газопровод высокого давления I категории ф273. Точка подключения увязана с ИТД №20В филиала ОАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород».

Давление в точке подключения Ру-0,58Мпа. Транспортируемая среда - природный газ ГОСТ 5542-87, плотность газа р=0,688 кг/м3 , низшая теплота сгорания Qрн=8073 ккал/м3.

От точки подключения до ПРГ (ГРПН-300), установленного на землях сельскохозяйственного значения Большемостовского сельсовета Ковернинского района, трасса газопровода высокого давления II категории принята в подземном исполнении из стальных труб ф57х3,5.

От ГРПН-300 газопровод низкого давления прокладывается из полиэтиленовых труб, подземно, с выхадами из земли у газифицируемых жилых домов с установкой заглушек под заварку.

На проектируемом газопроводе предусматриваются отключающие устройства. Отключающие устройства размещены:

- на ответвлениях - шаровой кран в подземном исполнении ф110-1шт.;

- перед ГРПН – кран шаровый Ду50;

- после ГРПН – кран шаровый Ду150

Природный газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление жилых домов.

Раздел 2. Положения о планировке территории

2.1 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Земли, по которым прокладывается проектируемый распределительный газопровод высокого и низкого давления относятся к землям населенного пункта и землям сельскохозяйственного значения, которые принадлежат администрации городского поселения р.п. Ковернино и Большемостовского сельсовета Ковернинского района Нижегородской области.

Земельные участки под строительство подземных газопроводов высокого и низкого давления выделены для временного (краткосрочная аренда) пользования на период строительства, а земельные участки для установки газорегуляторных пунктов для постоянного пользования (долгосрочная аренда).

Проектируемыми сооружениями по объекту «Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области» являются:

- распределительный газопровод высокого давления 1-й категории Ру=1,2МПа

- распределительный газопровод низкого давления

- газорегуляторный пункт – ГРПН-300

- подъездная автодорога для обслуживания ГРПН.

- шаровой кран в подземном исполнении ф110-1шт.;

- перед газорегуляторным пунктом ГРПН – кран шаровый Ду50;

- после газорегуляторного пункта ГРПН – кран шаровый Ду150

2.2 Положения о характеристиках планируемого развития территории

2.2.1 Развитие территории

Проектным решением предусматривается размещение линейного объекта распределительных газопроводов высокого и низкого давления, ГРПН.

В проекте планировки разработаны проектируемые красные линии в целях определения места допустимого размещения строений и сооружений. Данные линии необходимы для регулирования застройки.

Установленные красные линии, на момент разработки проекта планировки, отсутствуют.

Красные линии, подлежащие отмене, в рамках данного проекта, также отсутствуют.

| Таблица 2.1 - Ведомость координат поворотных точек красные линии № точки на плане | Х (0,01)м | Y (0,01)м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 2204757.96 | 621286.00 |
| н2 | 2204749.55 | 621265.59 |
| н3 | 2204718.56 | 621292.63 |
| н4 | 2204657.46 | 621295.12 |
| н5 | 2204698.00 | 621273.47 |
| н6 | 2204663.06 | 621277.78 |
| н7 | 2204631.12 | 621297.56 |
| н8 | 2204603.12 | 621304.67 |
| н9 | 2204533.95 | 621311.69 |
| н10 | 2204597.20 | 621287.74 |
| н11 | 2204450.17 | 621333.79 |
| н12 | 2204514.20 | 621296.98 |
| н13 | 2204465.13 | 621308.50 |
| н14 | 2204406.40 | 621351.41 |
| н15 | 2204400.75 | 621332.01 |
| н16 | 2204294.91 | 621411.63 |
| н17 | 2204349.18 | 621362.00 |
| н18 | 2204198.46 | 621478.07 |
| н19 | 2204305.55 | 621387.16 |
| н20 | 2204190.49 | 621465.70 |

Раздел 3. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| №п.п. | Наименование показателей | Ед.изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории | га | 0,69 |  |
| 1.2 | Территории объектов культурного наследия | га | - |  |
| 1.3 | Зоны с особыми условиями использования территории | га | - |  |
| 2 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 2.1 | Протяженность подъездной автомобильной дороги: | м | 13,0 |  |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 3.1 | Протяженность подземного стального газопровода высокого Ру=0,6МПа давления: Ф57х3,5 | м | 11,0 |  |
| 3.2 | Протяженность надземного стального газопровода высокого Ру=0,6МПа давления: Ф57х3,5 | м | 3,0 |  |
| 3.4 | Протяженность подземного стального газопровода низкого давления: Ф159х4,5 | м | 2,5 |  |
| 3.5 | Протяженность подземного полиэтиленового газопровода низкого давления: Ф160х14,6 | м | 78,5 |  |
| 3.6 | Протяженность подземного полиэтиленового газопровода низкого давления: Ф110х10,0 | м | 536,0 |  |
| 3.7 | Протяженность подземного полиэтиленового газопровода низкого давления: Ф90х8,2 | м | 499,0 |  |
| 3.8 | Протяженность подземного полиэтиленового газопровода низкого давления: Ф63х5,8 | м | 142,0 |  |
| 3.9 | Протяженность надземного стального газопровода низкого давления: Ф57х3,5 | м | 23,0 |  |
| 4.0 | Протяженность подземного стального газопровода низкого давления: Ф57х3,5 | м | 80,5 |  |
| 4.1 | Отключающая арматура на проектируемом газопроводе: - кран шаровый ф160 ПЭ100 SDR11 (подземно); - кран шаровый 11с33п, Ду50; - кран шаровый 11с33п, Ду150. | шт шт шт | 1 1 1 |  |
| 4.2 | Установка газорегуляторного пункта | шт | 1 |  |
| 4.3 | Медный провод-спутник | м | 155,9 |  |

Раздел 4. Проект межевания

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Сформированный земельный участок должен обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы

территории общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- установление границ сложившихся объектов недвижимости;

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в

сложившейся застройке;

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В процессе межевания могут быть образованы:

- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- участки территорий зеленых насаждений и благоустройства общего пользования;

- участки, для перспективной застройки.

В проекте планировки территории разработана территория, подлежащая разработки проекта планировки и межевания линейного объекта в целях определения места допустимого размещения строений и сооружений. Данные территория необходима для регулирования застройки.

Чертеж межевания территории 01-03/16-ЧМ разработан на основании кадастровой карты территории, приведен в системе координат МСК-52 в границах городского поселения р.п. Ковернино и Большемостовского сельсовета Ковернинского района Нижегородской области.

На чертеже межевания территории отображены сформированные земельные участки, необходимые на период строительства объекта (краткосрочная аренда) и сформированные земельные участки, предназначенные для размещения объекта капитального строительства (долгосрочная аренда).

4.1 Предоставление земельного участка

Проектируемые объекты размещаются на следующих земельных участках:

- неразграниченная собственность (категория земель – земли сельхозназначения);

- неразграниченная собственность (категория земель – земли населенных пунктов);

Общая площадь испрашиваемых земель на период строительства составляет 0,69 га, общая площадь земельных участков, необходимых для размещения объекта капитального строительства составляет 0,0021 га.

В таблице 4.1 приведена площадь земельного участка занятого под строительством объекта и землепользователи, предоставляемые земельные участки.

В таблицах 4.2 приведены площади земельных участков предназначенных для

размещения объекта капитального строительства и землепользователи, предоставляемые земельные участки.

Таблица 4.1 – Формируемые земельные участки планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам на период строительства объекта (краткосрочная аренда).

| №п/п | Площадь участка, м2 | Вид разрешенного использования формируемого участка | Территориальные зоны и категории земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:08:0011105:ЗУ2 | 239,1 | Коммунальное обслуживание | Земли сельскохозяйственного назначения | Под проектируемым газопроводом |
| 52:08:0011105:ЗУ3 | 345,45 | Коммунальное обслуживание | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 52:08:0011201:ЗУ4 | 44,0 | Коммунальное обслуживание | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011108:ЗУ5 | 63,7 | Коммунальное обслуживание | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 52:08:0011108:ЗУ6 | 64,25 | Коммунальное обслуживание | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 52:08:0011110:ЗУ7 | 298,6 | Коммунальное обслуживание | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:ЗУ8 | 3571,3 | Коммунальное обслуживание | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:ЗУ9 | 642,9 | Коммунальное обслуживание | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:ЗУ10 | 1073,2 | Коммунальное обслуживание | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:ЗУ11 | 16,3 | Коммунальное обслуживание | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:34/чзу1 | 16,75 | Ведение личного подсобного хозяйства | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:147/чзу2 | 89,5 | Индивидуальное жилищное строительство | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:2/чзу3 | 59,25 | Ведение личного подсобного хозяйства | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:193/чзу4 | 25,5 | Ведение личного подсобного хозяйства | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:29/чзу5 | 67,5 | Ведение личного подсобного хозяйства | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:7/чзу6 | 9,25 | Ведение личного подсобного хозяйства | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:143/чзу7 | 12,0 | Ведение личного подсобного хозяйства | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:148/чзу8 | 20,0 | Индивидуальное жилищное строительство | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:149/чзу9 | 18,25 | Ведение личного подсобного хозяйства | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:151/чзу10 | 34,25 | Ведение личного подсобного хозяйства | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:45/чзу11 | 135,75 | Ведение личного подсобного хозяйства | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| 52:08:0011110:189/чзу12 | 50,25 | Индивидуальное жилищное строительство | Земли поселений, земли населенных пунктов |  |
| Итого: 6900кв.м = 0,69га |

Таблица 4.2 – Формируемые земельные участки, находящиеся на землях

неразграниченной собственности, предназначенные для размещения объекта

| №экспл. | Площадь участка, м2 | Вид разрешенного использования формируемого участка | Территориальные зоны и категории земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:08:0011105:ЗУ1 | 21,35 | Коммунальное обслуживание | Земли сельскохозяйственного назначения | Под проектируемым |
| Итого: 21,35 кв.м. = 0,0021га |

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации газопровода определена на основании норм отвода земель СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» с учетом принятых решений по строительству газопровода и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода. Ширина полос земель для надземных и наземных трубопроводов определяется проектом, утвержденным в установленном порядке. При проектировании газопровода принимаем ширину полосы отвода земель - 6,0м.

При инструментальном выносе границ в натуру и составлении межевого плана земельного участка для постановки на кадастровый учет, будет произведено уточнение и согласование смежных границ землепользователей и площадей земельных участков, испрашиваемых к застройке.

4.2 Ведомость координатных поворотных точек границ участков

4.2.1 Ведомость координат поворотных точек границ участков, занимаемых на период строительства

Формируемые земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной собственности, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам на период строительства объекта (краткосрочная аренда).

| № точки на плане | Х (0,01)м | Y (0,01)м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 52:08:0011105:ЗУ2 |
| н5 | 2204907.44 | 621157.12 |
| н6 | 2204912.06 | 621160.28 |
| н7 | 2204888.96 | 621194.01 |
| н8 | 2204883.09 | 621192.25 |
| 52:08:0011105:ЗУ3 |
| н7 | 2204888.96 | 621194.01 |
| н8 | 2204883.09 | 621192.25 |
| н9 | 2204855.99 | 621242.20 |
| н10 | 2204850.64 | 621239.12 |
| 52:08:0011201:ЗУ4 |
| н11* | 2204827.43 | 621217.45 |
| н12 | 2204823.85 | 621215.36 |
| н12* | 2204809.60 | 621231.56 |
| 52:08:0011105:ЗУ5 |
| н11 | 2204829.02 | 621218.38 |
| н11* | 2204827.43 | 621217.45 |
| н12* | 2204809.60 | 621231.56 |
| н13 | 2204808.29 | 621242.14 |
| н14 | 2204801.13 | 621241.20 |
| 52:08:0011108:ЗУ6 |
| н13 | 2204808.29 | 621242.14 |
| н14 | 2204801.13 | 621241.20 |
| н15 | 2204804.70 | 621246.23 |
| н14* | 2204797.13 | 621243.01 |
| н15* | 2204794.20 | 621250.96 |
| 52:08:0011110:ЗУ7 |
| н14* | 2204797.13 | 621243.01 |
| н15* | 2204794.20 | 621250.96 |
| н16 | 2204776.75 | 621252.24 |
| н17 | 2204778.61 | 621257.99 |
| н18 | 2204746.59 | 621258.43 |
| н19 | 2204748.84 | 621263.88 |
| 52:08:0011110:ЗУ8 |
| н20 | 2204759.35 | 621273.89 |
| н21 | 2204760.91 | 621279.13 |
| н22 | 2204755.73 | 621280.67 |
| н23 | 2204753.47 | 621275.13 |
| н24 | 2204745.03 | 621281.43 |
| н25 | 2204730.69 | 621284.45 |
| н27 | 2204724.95 | 621282.43 |
| н30 | 2204700.86 | 621294.98 |
| н31 | 2204701.22 | 621291.70 |
| н32 | 2204702.30 | 621288.82 |
| н33 | 2204698.71 | 621289.24 |
| н34 | 2204698.63 | 621295.29 |
| н35 | 2204691.94 | 621294.32 |
| н36 | 2204692.21 | 621290.57 |
| н37 | 2204691.02 | 621288.14 |
| н38 | 2204676.25 | 621287.03 |
| н39 | 2204674.92 | 621289.94 |
| н42 | 2204661.76 | 621287.16 |
| н43 | 2204655.30 | 621293.93 |
| н44 | 2204616.92 | 621294.18 |
| н45 | 2204618.07 | 621299.44 |
| н50 | 2204608.48 | 621296.02 |
| н51 | 2204589.64 | 621302.57 |
| н52 | 2204589.78 | 621304.13 |
| н53 | 2204577.86 | 621299.37 |
| н54 | 2204578.32 | 621305.36 |
| н55 | 2204554.76 | 621300.34 |
| н56 | 2204555.19 | 621306.33 |
| н57 | 2204537.03 | 621302.31 |
| н58 | 2204537.91 | 621308.25 |
| н59 | 2204522.41 | 621305.02 |
| н60 | 2204523.68 | 621310.89 |
| н61 | 2204482.07 | 621321.37 |
| н62 | 2204484.04 | 621328.89 |
| н63 | 2204478.24 | 621330.41 |
| н64 | 2204476.29 | 621323.00 |
| н65 | 2204477.57 | 621316.32 |
| н66 | 2204450.55 | 621324.69 |
| н67 | 2204452.15 | 621330.53 |
| н68 | 2204454.00 | 621335.48 |
| н69 | 2204448.38 | 621337.37 |
| н70 | 2204446.62 | 621332.88 |
| н71 | 2204438.43 | 621329.79 |
| н72 | 2204440.67 | 621335.36 |
| н73 | 2204408.30 | 621347.97 |
| н74 | 2204408.98 | 621349.73 |
| н75 | 2204403.36 | 621351.87 |
| н76 | 2204402.70 | 621350.12 |
| н77 | 2204400.93 | 621344.37 |
| н78 | 2204401.20 | 621346.34 |
| н79 | 2204391.96 | 621347.76 |
| н80 | 2204381.86 | 621351.57 |
| н81 | 2204384.45 | 621357.01 |
| н82 | 2204334.77 | 621385.69 |
| н84 | 2204331.68 | 621387.29 |
| н85 | 2204333.21 | 621390.33 |
| н86 | 2204331.18 | 621391.49 |
| н87 | 2204329.57 | 621388.69 |
| н88 | 2204329.19 | 621382.12 |
| н89 | 2204319.01 | 621394.25 |
| н90 | 2204320.47 | 621396.99 |
| н91 | 2204315.23 | 621399.82 |
| н92 | 2204313.52 | 621396.73 |
| н93 | 2204313.47 | 621390.39 |
| н94 | 2204295.96 | 621407.33 |
| н97 | 2204290.85 | 621410.49 |
| н98 | 2204290.22 | 621403.49 |
| н99 | 2204267.78 | 621418.07 |
| н100 | 2204271.03 | 621422.81 |
| н101 | 2204256.30 | 621432.70 |
| н102 | 2204259.26 | 621436.48 |
| н103 | 2204254.54 | 621440.18 |
| н104 | 2204251.34 | 621436.10 |
| н105 | 2204250.27 | 621429.47 |
| н106 | 2204236.18 | 621447.08 |
| н107 | 2204236.86 | 621447.95 |
| н110 | 2204232.32 | 621450.99 |
| н111 | 2204231.72 | 621450.11 |
| н112 | 2204230.35 | 621443.90 |
| н113 | 2204210.12 | 621464.62 |
| н114 | 2204213.96 | 621470.70 |
| н117 | 2204210.63 | 621476.67 |
| н118 | 2204201.93 | 621462.88 |
| н119 | 2204204.06 | 621461.46 |
| н120 | 2204202.30 | 621458.69 |
| н125 | 2204207.14 | 621455.12 |
| н126 | 2204209.12 | 621458.08 |
| 52:08:0011110:ЗУ9 |
| н155 | 2204626.84 | 621289.32 |
| н156 | 2204625.96 | 621282.65 |
| н157 | 2204631.91 | 621281.86 |
| н158 | 2204632.00 | 621282.54 |
| н159 | 2204661.90 | 621278.29 |
| н160 | 2204662.16 | 621284.33 |
| н161 | 2204698.58 | 621275.87 |
| н162 | 2204698.35 | 621274.78 |
| н163 | 2204705.84 | 621281.39 |
| н164 | 2204705.50 | 621279.74 |
| н165 | 2204729.95 | 621275.96 |
| н166 | 2204723.28 | 621270.92 |
| н167 | 2204723.16 | 621270.14 |
| н168 | 2204729.11 | 621269.36 |
| 52:08:0011110:ЗУ10 |
| н131 | 2204400.26 | 621339.54 |
| н132 | 2204399.26 | 621332.39 |
| н133 | 2204402.50 | 621331.01 |
| н134 | 2204402.93 | 621332.01 |
| н135 | 2204418.45 | 621325.80 |
| н136 | 2204417.00 | 621321.91 |
| н137 | 2204422.65 | 621319.88 |
| н138 | 2204424.03 | 621323.66 |
| н139 | 2204451.29 | 621313.70 |
| н140 | 2204452.99 | 621319.46 |
| н141 | 2204514.54 | 621296.87 |
| н142 | 2204514.16 | 621295.19 |
| н143 | 2204521.67 | 621301.24 |
| н144 | 2204521.47 | 621300.38 |
| н145 | 2204528.69 | 621293.49 |
| н146 | 2204528.79 | 621295.85 |
| н147 | 2204548.70 | 621293.81 |
| н148 | 2204548.68 | 621291.15 |
| н149 | 2204553.22 | 621290.62 |
| н150 | 2204554.06 | 621296.56 |
| н151 | 2204564.95 | 621288.64 |
| н152 | 2204564.83 | 621287.59 |
| н153 | 2204570.78 | 621286.89 |
| н154 | 2204571.57 | 621293.53 |
| 52:08:0011110:ЗУ11 |
| н127 | 2204267.51 | 621409.79 |
| н128 | 2204266.09 | 621407.60 |
| н129 | 2204271.23 | 621404.25 |
| н130 | 2204272.60 | 621406.33 |
| 52:08:0011110:34/чзу1 |
| н24 | 2204745.03 | 621281.43 |
| н25 | 2204730.69 | 621284.45 |
| н26 | 2204730.12 | 621286.92 |
| 52:08:0011110:147/чзу2 |
| н25 | 2204730.69 | 621284.45 |  |
| н26 | 2204730.12 | 621286.92 |  |
| н28 | 2204726.63 | 621288.18 |  |
| н29 | 2204703.47 | 621294.72 |  |
| н30 | 2204700.86 | 621294.98 |  |
| н31 | 2204701.22 | 621291.70 |  |
| 52:08:0011110:2/чзу3 |
| н35 | 2204691.94 | 621294.32 |  |
| н36 | 2204692.21 | 621290.57 |  |
| н39 | 2204674.92 | 621289.94 |  |
| н40 | 2204674.79 | 621293.02 |  |
| 52:08:0011110:193/чзу4 |
| н39 | 2204674.92 | 621289.94 |
| н40 | 2204674.79 | 621293.02 |
| н41 | 2204662.29 | 621293.14 |
| н43 | 2204655.30 | 621293.93 |
| 52:08:0011110:29/чзу5 |
| н45 | 2204618.07 | 621299.44 |
| н46 | 2204611.46 | 621301.51 |
| н47 | 2204611.85 | 621306.47 |
| н48 | 2204605.87 | 621306.94 |
| н49 | 2204605.52 | 621302.45 |
| н51 | 2204589.64 | 621302.57 |
| н52 | 2204589.78 | 621304.13 |
| 52:08:0011110:7/чзу6 |
| н77 | 2204400.93 | 621344.37 |
| н78 | 2204401.20 | 621346.34 |
| н79 | 2204391.96 | 621347.76 |
| 52:08:0011110:143/чзу7 |
| н82 | 2204334.77 | 621385.69 |
| н83 | 2204336.38 | 621388.51 |
| н84 | 2204331.68 | 621387.29 |
| н85 | 2204333.21 | 621390.33 |
| 52:08:0011110:148/чзу8 |
| н94 | 2204295.96 | 621407.33 |
| н95 | 2204297.54 | 621410.14 |
| н96 | 2204292.28 | 621413.06 |
| н97 | 2204290.85 | 621410.49 |
| 52:08:0011110:149/чзу9 |
| н107 | 2204236.86 | 621447.95 |
| н108 | 2204238.67 | 621450.79 |
| н109 | 2204234.15 | 621453.73 |
| н110 | 2204232.32 | 621450.99 |
| 52:08:0011110:151/чзу10 |
| н114 | 2204213.96 | 621470.70 |
| н115 | 2204217.97 | 621477.05 |
| н116 | 2204212.81 | 621480.12 |
| н117 | 2204210.63 | 621476.67 |
| 52:08:0011110:45/чзу11 |
| н120 | 2204202.30 | 621458.69 |
| н121 | 2204190.83 | 621440.66 |
| н122 | 2204197.07 | 621436.61 |
| н123 | 2204200.37 | 621441.70 |
| н124 | 2204199.11 | 621442.50 |
| н125 | 2204207.14 | 621455.12 |
| 52:08:0011110:189/чзу12 |
| н145 | 2204528.69 | 621293.49 |
| н146 | 2204528.79 | 621295.85 |
| н147 | 2204548.70 | 621293.81 |
| н148 | 2204548.68 | 621291.15 |

4.2.2 Ведомость координат поворотных точек границ участков, занимаемых в постоянный отвод

Формируемые земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной собственности, предназначенные для размещения объекта капитального строительства (долгосрочная аренда).

| № точки на плане | Х (0,01)м | Y (0,01)м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 52:08:0011105:ЗУ1 |
| н1 | 2204900.39 | 621165.49 |
| н2 | 2204902.88 | 621167.25 |
| н3 | 2204898.83 | 621172.97 |
| н4 | 2204896.35 | 621171.19 |